В связи с нестабильностью температурного режима в городе и связанного с этим ухудшения прочности ледового покрова, массовым выходом на лёд жителей и гостей города, ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода в этот период на лед, а родителям ни в коем случае не отпускать детей к реке или водоему.

Напоминаем правила безопасности при выезде на лед на автомобиле:

Лед толщиной в 15 см вполне в состоянии выдерживать автомобиль весом до 2 тонн. Конечно, характер льда вносит свои коррективы. На потрескавшийся лед не стоит выезжать даже когда он очень толстый. Лучше на лед вообще не выезжать. Необходимо отметить, что прочность льда морей и озер, имеющих соленую воду, намного меньше, чем пресных водоемов. Поэтому и грузоподъемность льда морей (соленых озер) для тех же толщин следует уменьшать примерно на 25-30% Не рекомендуется преодолевать ледяную переправу на автомобиле весной, при начавшемся разрушении льда, а также осенью, когда он не прочен.

Таблица. Удерживаемый вес автомобиля в зависимости от толщины льда.

| Общий вес автомобиля | 2 тонны | 3 тонны | 5 тонн | 7 тонн | 10 тонн | 20 тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина льда в см | 15-16 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 |

Нужно вначале определить место переправы, толщину и прочность льда, крутизну берегов и состояние льда у берега. Немалую проблему представляет не только сам лед, но и заснеженный выезд обратно на берег. Машина может просто забуксовать, а дополнительные нагрузки на и без того менее прочный лед у берега увеличивают проблему. Обычно переправы устраивают в местах с ровными и пологими берегами и крутизной не более 5-6 градусов. Съезжать на лед нужно плавно и двигаться только по заранее выбранному направлению на промежуточных передачах при средних оборотах коленчатого вала двигателя. Двери автомобиля желательно держать открытыми. Во всяком случае они не должны быть блокированы центральным замком и каждый пассажир должен быть готовым немедленно покинуть автомобиль в случае опасности.

ПОМНИТЕ !!!

Несоблюдение мер предосторожности на льду опасно для жизни!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам:

- 01

- 112

- 680-19-60 диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга

ПСС СПб

- 356-11-87 Северо-Западный региональный поисково-спасательный

отряд МЧС России

Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу.